УДК 531.7.08

И.И. Шабалин*, e-mail: shabalin@itam.nsc.ru

Е.И. Краус,*

В.Ф. Лосев,**

Д.М. Лубенко,**

П.А. Пальянов**

*Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН (Новосибирcк), Россия
**Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск), Россия

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВОЛНЫ СЖАТИЯ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ

Аннотация – Задача получения экспериментальных данных при поглощении лазерного импульса металлической мишенью упирается в решение проблемы измерения параметров волны на тыльной стороне мишени. Данные необходимы для верификации математических моделей, описывающих процесс поглощения лазерного импульса. Основные трудности связаны, как с геометрическими размерами пьезоэлектрического датчика, так и с процессом распада падающего импульса на прошедший и отраженный. Детальную информацию о процессах в пьезокерамическом датчике можно получить с помощью его электромеханической модели. Использована известная модель пьезоэффекта, связывающая тензор напряжений через тензор пьезомодулей с напряженностью электрического поля и вектором смещения. Полученные результаты моделирования качественно соответствуют экспериментальным данным для лазерных импульсов, диаметр которых превосходит или равен диаметру пьезокерамического датчика.

Ключевые слова: лазерный импульс, волна сжатия, пьезокерамический датчик, аппаратная функция

При изучении процессов поглощения лазерных импульсов металлами необходимы экспериментальные исследования, результаты которых будут основой для верификации математических моделей данного явления [1, 2]. Проблема измерения не электрических величин заключается в том, что для этой цели используются датчики, преобразующие механические напряжения (деформации) в электрический сигнал, например, пьезокерамические датчики и требуют соответствующей калибровки. Однако при измерении параметров волн сжатия есть свои трудности, которые заключаются в том, что датчики имеют конечные размеры, сравнимые и даже превышающие по диаметру падающие на датчик фронты волн сжатия, возникающие при поглощении лазерных импульсов металлическими мишенями (рис. 1, 2).

Следующая трудность измерений давления заключается в том, что на границе раздела мишень-датчик происходит распад падающей волны на проходящую и отраженную волны (рис. 3). Амплитуда проходящей волны уменьшается примерно в два раза. При этом происходит увеличение длины проходящего импульса (хорошо заметно на рис. 1, сравнением зон сжатия). Детальную информацию о процессах в пьезокерамическом датчике можно получить с помощью электромеханической модели.

Для моделирования распространения волн сжатия, возникающих при поглощении энергии лазерных импульсов, использовалась теория упруго - пластичности и численные методы, изложенные в [3, 4]. Для моделирования работы пьезокерамического датчика необходимо включить пьезоэффект в систему дифференциальных уравнений сплошной среды. Такие модели известны [5 - 7], в них используют систему уравнений скорость - тензор напряжений с учетом пьезоэффекта и уравнения для вектора электрического смещения, т.е.

где  - тензор напряжений,  - упругие модули,  - тензор пьезомодулей,  - вектор скорости,  - напряженность электрического поля,  - вектор смещения,  - диэлектрическая проницаемость. Разностные соотношения для приведенных выше уравнений укладывается в явный численный алгоритм [4].

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 1. Диаметр падающего импульса (на полувысоте) на лицевую поверхность мишени 8 мм, диаметр датчика – 9 мм. В данном случае еще можно использовать одномерную модель пьезокерамического датчика. а) – падающий импульс, б) – прошедший и отраженный импульсы давления. |
| а | б |
| Рис. 2. Диаметр падающего импульса (на полувысоте) на лицевую поверхность мишени 2,1 мм, диаметр датчика – 9 мм. Одномерная модель пьезокерамического датчика не будет описывать процесс измерения импульса пришедшего давления в полной мере. а) – падающий импульс, б) – прошедший и отраженный импульсы давления. |
| Рис. 3. Распад падающей волны на проходящую и отраженную на границе мишень-датчик. Амплитуда проходящей волны падает, примерно, в два раза. |

Полученные результаты численного моделирования качественно соответствуют экспериментальным данным для лазерных импульсов, диаметр которых превосходит или равен диаметру пьезокерамического датчика.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ гранты: №13-08-01218,
13-08-00068, 13-08-98038, 14-08-31072, 14-28-02023.

Литература

- Лосев В.Ф., Лубенко Д.М., Пальянов П.А., Шабалин И.И. Формирование ударной волны в металле в процессе поглощения короткого импульса лазерного излучения // Известия Алтайского государственного университета, 2014, Т.1, No.1 (81), С. 211-214.

- Лубенко Д.М., Пальянов П.А., Шабалин И.И., Лосев В.Ф. Особенности распространения волн сжатия в твердотельных мишенях под действием мощных лазерных импульсов. // Доклады VI Всероссийской конференции «Взаимодействие высококонцентрированных потоков энергии с материалами в перспективных технологиях и медицине», 2015, Т.1, С. 155-159.

- Уилкинс М.Л. Расчет упругопластических течений// Вычислительные методы в гидродинамике/ под ред. Б. Олдера, С. Фернбаха, М. Ротенберга. M.: Мир, 1967. С. 212—263.

- Высокоскоростное взаимодействие тел / В.М. Фомин, А.И. Гулидов, Г.А. Сапожников и др. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 1999, 600с.

- Melnik R.V.N., Melnik K.N. Modelling dynamics of piezoelectric solids in the two-dimensional case // Applied Mathematical Modelling, 2000, Vol. 24, p. 147-163

- Бархатов В.А. Электромеханическая модель пьезопреобразователя // Дефектоскопия, 2011, 8, C. 3-15.

- Bellis C., Imperiale S. Dynamical one-dimensional models of passive piezoelectric sensors // Mathematics and Mechanics of Solids, 2014, Vol. 19(5) p. 451–476