ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА С ТРУБНЫМ ПАКЕТОМ

В.В.Кашелкин, В.Ю.Попов, М.Ю.Федоров

(ОАО «Красная Звезда», г.Москва)

Обоснование прочности и ресурса теплообменных аппаратов, с длительными сроками эксплуатации, используемых в составе энергетических установок, работающих в условиях различного рода интенсивных механически нагрузок и со значительными градиентами полей температур является весьма сложной инженерной задачей, которую необходимо решать с применением различных методов.

В случае, когда конструкция теплообменного аппарата содержит трубный пакет, для учета влияния на напряженно-деформированное состояние (НДС) всех элементов разветвленной конструкции, аналитических методов будет недостаточно и потребуется использовать численные методы анализа НДС.

Настоящая работа посвящена результатам численных экспериментов по моделированию НДС теплообменного аппарата с трубным пакетом при использовании численных методов механики деформируемого твердого тела. Для решения поставленной задачи были построены геометрические модели теплообменного аппарата, учитывающие особенности геометрии в местах сопряжения элементов корпуса аппарата с трубным пакетом, а также особенности в местах соединения трубок с трубными досками.

В результате расчетов было выявлено, что в аппаратах подобного типа наиболее нагруженным и опасными, с точки зрения удовлетворения критериям длительной прочности, является компенсатор температурных перемещений, установленный между наружным корпусом и трубным пакетом теплообменного аппарата, т.к. он не только имеет высокую температуру, но и испытывает деформацию в результате неравномерного температурного расширения различных элементов теплообменного аппарата.

Учитывая, что компенсатор температурных перемещений работает в условиях воздействия высоких температур, для обоснования его длительной прочности на всем протяжении ресурса, были составлены уравнения и построены кривые релаксации, благодаря которым стало возможно оценить время, за которое напряжения в компенсаторе релаксируют до допустимых, с точки зрения длительной прочности значений.

Расчеты компонентов НДС теплообменного аппарата показали, что напряжения, возникающие в компенсаторе температурных перемещений, релаксируют до допустимых значений за время не превышающее назначенный ресурс изделия.

© В.В.Кашелкин, В.Ю.Попов, М.Ю.Федоров, 2015