УДК 539.3

Л. А. Мержиевский, e-mail: merzh@hydro.nsc.ru

*И.А. Балаганский, e-mail:

*А.В. Виноградов, e-mail:

Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск

*Новосибирский государственный технический университет

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБОЛОЧЕК НА ПРОЦЕСС ДЕТОНАЦИИ

В работе сравниваются результаты численных расчетов процесса детонации зарядов ТГ-40 в оболочках из карбида кремния и меди и плоского заряда, помещенного между пластинами из этих же материалов. Расчеты проводились с использованием лицензионного ПО ANSYS AUTODYN x 64 v 15.0.7 (+ Beta Options) Double Precision методом SPH. Параметры используемых моделей выбраны на основе сравнения результатов с полученными ранее экспериментальными данными [1,2]. Основное внимание уделялось анализу особенностей протекания детонационного превращения на границе зарядов и оболочек (пластин). Установлено, что несмотря на то, что акустические импедансы меди и керамики близки, их влияние на процесс детонации существенно отличаются. В случае медных оболочек процесс практически стационарен, при керамических - существенно нестационарен. Анализ показал, что различия связано с особенностями волновых процессов на границе ВВ - инертная среда. Результаты расчетов объясняют особенности процессов, наблюдавшиеся в экспериментах [1,2].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №14-08-00068.

ЛИТЕРАТУРА

1. Балаганский И.А. Влияние инертной стенки из высокомодульной керамики на  распространение детонации в зарядах  конденсированных ВВ / И.А. Балаганский, В.А. Агурейкин, С.В. Разоренов, А.В. Уткин // ФГВ. -1994.- Т.30.- №5.- С.107-114.

2. Balagansky I.A. Influence of High Explosive Charge Shell on Detonation Front Shape / Balagansky I.A., Balagansky A.I., Kobilkin I.F, Nosenko N.I. // Proceedings of International Conference ‘VIII Zababakhin’s Topical Scientific Readings’. - 2006.-Р.1-7.